## Slide 1
01
클라우드 운영 현황 (2/2)
법인 | 운영구분 | 08월 (누적) |  |  |  | 전월 대비 증감 |  |  |  | 비고
 |  | 클러스터 | 호스트 | Container (AI) | 비고 | 클러스터 | 호스트 | Container (AI) | 비고 | 
은행 | 운영 | 24 (12/12) | 120 (60/60) | 570 |  | - | - | -102 |  | (의왕/안성)
 | 운영(공통) |  |  | 275 | 은행 : 138 중앙회 : 137 |  |  | 68 |  | 
 | 개발 | 4 | 16 | 231 |  | - | - | -13 |  | 
 | 개발(공통) |  |  | 91 | 은행 :46 중앙회: 45 |  |  | 15 |  | 
중앙회 | 운영 | 8 (4/4) | 36 (18/18) | 216 |  | - | - | -17 |  | (의왕/안성)
 | 개발 | 1 | 4 | 80 |  | - | - | -3 |  | 
합계 |  | 37 | 176 | 1,463 |  | - | - | -52 |  | 
PaaS 운영 현황
2026.08.31 기준

## Slide 2
2-1
라이선스 현황 > VMware
솔루션 |  |  |  | 유지보수 계약 현황 |  |  | 실 운영 및 구매 현황 |  |  |  | 비고
제조사 | 제품명 | 제품명 |  | 은행 | 중앙회 | 합계 | 은행 |  | 중앙회 |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 운영 | 구매 | 운영 | 구매 | 
VMware | IaaS | vCenter Server | Standard | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
 |  | vSphere (ESXi) | Standard | 121 | 79 | 200 | 110 | 121 | 52 | 79 | 
 |  |  | Enterprise Plus | 846 | 530 | 1,376 | 906 | 834 | 512 | 542 | 
 |  | vSAN | Advanced | 168 | - | 168 | 136 | 168 | - | - | 
 |  | Aria Suite | Advanced | 488 | 144 | 632 | 190 | 488 | 10 | 144 | 
 | SDN | NSX | Advanced | 200 | 50 | 250 | 642 | 522 | 266 | 274 | 
 |  | Aria Operations for Networks | Enterprise | 200 | 50 | 250 | 642 | 522 | 266 | 274 | 
솔루션 |  |  | 구독 계약 현황 |  |  | 실 운영 현황 |  |  | 비고
제조사 | 제품명 | 제품명 | 은행 | 중앙회 | 합계 | 은행 | 중앙회 | 합계 | 
VMware | VCF | VMware Cloud Foundation | 3,200 | 1,152 | 4,352 | 3,200 | 1,152 | 4,352 | 신규 1차분 60개월 (25.11~30.10)
 | AVI | Avi Load Balancer | 32 | 32 | 64 | 32 | 32 | 64 | 갱신1차분 58개월 (26.01~30.10)
 |  | Avi Load Balancer | 40 | 20 | 60 | 40 | 20 | 60 | 26년 8월 갱신 예정
 | PaaS | Tanzu Operations Manager | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 7 | 
 |  | TAS App Service (50 AI) | 1,200 | 600 | 1800 | 984 | 479 | 1,463 | 
 |  | Tanzu GemFire | 172 | 111 | 283 | - | - |  | 
 |  | Tanzu RabbitMQ | 23 | 23 | 46 | - | - |  | 
HPP 라이센스
2026.08.31 기준
2026.08.31 기준
구독 라이센스

## Slide 3
01
SR 진행현황 요약 (1/1)
플랫폼 | 제품 | SR No. | 발생일 | SR 내용 | 진행 현황 | 완료 여부
PaaS | TAS | 37027473 | 2026-08-02 | TAS 업그레이드 이후 Diego 컨테이너 간(C2C) 통신 지연 원인 분석 요청 | 체크섬 오프로딩 설정 미반영이 원인임을 확인하고 임시 조치 적용으로 지연을 해소하여 고객사에 전달 완료 | 종료
 |  | 37040435 | 2026-08-10 | Ops Manager 인증서 만료 경고 알림 발생 원인 확인 요청 | 경고 알림의 원인이 미삭제된 기존 CA 인증서임을 확인하고 삭제 절차를 안내하여 고객사에 전달 완료 | 종료
 |  | 37066647 | 2026-08-27 | TAS Upgrade 중 Spring Cloud Gateway (SCG) Crash | 기존 로그에서 원인을 확인 할 수 없어 동일한 증상 발생 시 새로운 케이스 오픈 하기로 하며 기존 케이스 종료 동일한 증상 재현되어 case 37074168 오픈 하여 진행 중 | 종료
 |  | 37066669 | 2026-08-27 | High memory usage after upgrade TAS to 10.4.2 | syslog 서버 연결 문제를 해결한 후 정상화되어 케이스 조치 완료 및 SR 종료 | 종료
 |  | 37067926 | 2026-08-27 | Isolation Segement Apply Change 중 Gorouter update가 지연된 원인 분석 요청 | Gorouter update가 지연된 원인은 active connection이 많아 drain 작업 소요 시간 증대가 주요 원인이며 active connection 확인 방법 전달 후 케이스 종료 | 종료
 |  | 37068075 | 2026-08-27 | Compilation VM 2대가 삭제되지 않고 계속 잔류하는 현상 분석 요청 | SR 엔지니어의 권고 사항대로 누락되었던 Stemcell 1.866을 재 업로드 했으며 cf delete-service 명령어를 실행하여 잔류하던 Compilation VM과 함께 GemFire 서비스 인스턴스를 삭제 완료 함 | 종료
2026.08.31 기준

## Slide 4
2-2
SR 상세 진행 현황 > PaaS (1/6)
PaaS
제품 | Tanzu Application Service | SR No. | 37027473 | 심각도 (Severity) | 2
발생 일자 | 2026-08-02 | 종료/보관 일자 | 2026-08-10 | 진행 상태 | 종료
SR 제목 | TAS 업그레이드 이후 Diego 컨테이너 간(C2C) 통신 지연 원인 분석 요청 |  |  |  | 
증상 | TAS 업그레이드 이후 Diego 컨테이너 간(C2C) 통신 지연 원인 분석 요청 |  |  |  | 
분석 및 진행 상황 | 질의 내용 Ops Manager 3.3.3 및 TAS 10.4.2 업그레이드 직후부터 컨테이너 간(C2C) 통신 구간에서 간헐적·지속적 지연 발생 해당 릴리스에서 추가된 C2C 컨테이너 네트워킹 컴포넌트 관련 Known Issue 및 Breaking Change 확인 병목 구간 식별 및 C2C 통신 정상 상태 검증을 위해 추가로 점검·수집해야 할 항목, 메트릭, 로그 범위 안내 요청 진행 상황 현상 파악: NSX-T 기반 환경에서 TCP 체크섬 오류로 컨테이너 간 VXLAN 통신 패킷이 드롭되는 기존 알려진 이슈에 해당함을 안내받고, 관련 문서와 함께 로그 및 패킷 캡처 수집 범위를 안내받음 로그 분석: 고객사가 동일 증상이 발생하는 두 개 환경의 지원 번들과 패킷 캡처를 제출, 분석 결과 TCP 연결 수립 시 최초 SYN 패킷이 드롭되어 재전송에 의존하며 약 1초 수준의 지연이 반복되는 패턴 확인 근본 원인 규명: 타일에서 Diego Cell 체크섬 오프로딩 비활성화 옵션을 적용해도 VXLAN 터널 종단 인터페이스에는 반영되지 않아 오프로딩이 활성 상태로 유지되는 것이 원인으로 파악됨 TAC 권고사항: 터널 종단 인터페이스에 체크섬 오프로딩을 직접 비활성화하는 임시 조치를 안내받아 적용, 이후 C2C 통신 지연 해소 확인 엔지니어링 대응 확인: 영구 조치를 위한 코드 레벨 수정이 완료되어 향후 TAS 릴리스에 포함될 예정임을 안내받음 후속 조치 방향: 정식 수정 반영 릴리스 적용 전까지 임시 조치를 유지하고, 릴리스 노트를 통해 반영 여부 확인 필요 |  |  |  | 
최종 결과 | 체크섬 오프로딩 설정 미반영이 원인임을 확인하고 임시 조치 적용으로 지연을 해소하여 고객사에 전달 완료 |  |  |  | 
2026.08.31 기준

## Slide 5
2-2
SR 상세 진행 현황 > PaaS (2/6)
PaaS
제품 | Tanzu Application Service | SR No. | 37040435 | 심각도 (Severity) | 3
발생 일자 | 2026-08-10 | 종료/보관 일자 | 2026-08-11 | 진행 상태 | 종료
SR 제목 | Ops Manager 인증서 만료 경고 알림 발생 원인 확인 요청 |  |  |  | 
증상 | Ops Manager 인증서 만료 경고 알림 발생 원인 확인 요청 |  |  |  | 
분석 및 진행 상황 | 질의 내용 Ops Manager UI 인증서 목록상 모든 인증서의 만료 잔여 기간이 75일을 초과함에도, 로그인 시 설정 불가 leaf 인증서가 75일 내 만료된다는 경고 알림 표시 해당 경고가 정상 동작인지 여부 및 목록에 표시되지 않는 인증서에 대해 경고가 발생하는 원인 확인 진행 상황 현상 파악: 만료 임박 인증서 조회 결과 제출을 요청받아 고객사에서 Ops Manager API로 인증서 목록을 조회한 결과, UI 목록에 노출되지 않던 이전 Root CA와 NATS CA가 경고 발생 대상으로 확인 근본 원인 규명: 두 인증서 모두 비활성 상태로 남아 있는 것이 확인되어, CA 및 leaf 인증서 교체 절차 중 기존 CA 삭제 단계가 누락된 것이 원인으로 파악됨 TAC 권고사항: 교체 절차의 선행 단계가 이미 완료된 상태이므로 기존 CA 삭제 단계만 수행하면 10월 25일 만료 예정인 두 인증서가 모두 제거됨을 관련 기술 문서와 함께 안내받음 후속 조치 방향: 비활성 상태로 남아 있는 기존 CA를 삭제하여 만료 경고 대상 인증서 제거 필요 |  |  |  | 
최종 결과 | 경고 알림의 원인이 미삭제된 기존 CA 인증서임을 확인하고 삭제 절차를 안내하여 고객사에 전달 완료 |  |  |  | 
2026.08.31 기준

## Slide 6
2-2
SR 상세 진행 현황 > PaaS (3/6)
PaaS
제품 | Tanzu Application Service | SR No. | 37066647 | 심각도 (Severity) | 3
발생 일자 | 2026-08-27 | 종료/보관 일자 | 2026-09-03 | 진행 상태 | 종료
SR 제목 | TAS Upgrade 중 Spring Cloud Gateway (SCG) Crash |  |  |  | 
증상 | TAS Upgrade 중 Spring Cloud Gateway (SCG) Crash |  |  |  | 
분석 및 진행 상황 | 질의 내용 TAS 업그레이드(v10.2.3 -> v10.4.2) 진행 중 Isolation Segment 환경에서 실행 중이던 Spring Cloud Gateway (SCG) 애플리케이션이 예기치 않게 크래시(Crash) 발생 진행 상황 TAS 업그레이드 과정에서 발생한 SCG 애플리케이션 크래시 원인 분석 및 로그 점검 요청 앱 크래시 시점에 /actuator/health 헬스체크 호출 시 "503 Service Unavailable" 응답이 반환됨을 확인. 앱이 제한 시간 내에 초기화를 완료하지 못함에 따라 Diego가 이를 비정상 상태(unhealthy)로 판단하여 인스턴스를 재시작/크래시 처리함 앱 초기화 및 연동된 서비스/DB 검증 지연 등으로 인해 발생할 수 있는 헬스체크 타임아웃 관련 KB 문서 공유 |  |  |  | 
최종 결과 | 기존 로그에서 원인을 확인 할 수 없어 동일한 증상 발생 시 새로운 케이스 오픈 하기로 하며 기존 케이스 종료 동일한 증상 재현되어 case 37074168 오픈 하여 진행 중 |  |  |  | 
2026.08.31 기준

## Slide 7
2-2
SR 상세 진행 현황 > PaaS (4/6)
PaaS
제품 | Tanzu Application Service | SR No. | 37066669 | 심각도 (Severity) | 3
발생 일자 | 2026-08-27 | 종료/보관 일자 | 2026-09-01 | 진행 상태 | 종료
SR 제목 | High memory usage after upgrade TAS to 10.4.2 |  |  |  | 
증상 | High memory usage after upgrade TAS to 10.4.2 |  |  |  | 
분석 및 진행 상황 | 질의 내용 TAS 10.4.2 업그레이드 후 Diego Database 및 관련 VM의 메모리 사용량 증가 원인 분석 요청 진행 상황 고객 측 top 명령어 출력 결과 분석 결과, rsyslogd 프로세스가 메모리의 약 25.3% (247.6 MiB)를 점유하는 상위 소비자로 확인됨 syslog 로그 점검 결과 rsyslogd가 외부 syslog 서버(16.72.128.50:1514)로의 연결 실패(Connection refused)를 모든 VM에서 지속해서 발생시키는 것을 확인 rsyslog가 syslog 서버 연결 불가로 인해 로컬 로그 백로그(backlog)를 누적하면서 메모리 사용량이 증가한 것으로 진단 |  |  |  | 
최종 결과 | syslog 서버 연결 문제를 해결한 후 정상화되어 케이스 조치 완료 및 SR 종료 |  |  |  | 
2026.08.31 기준

## Slide 8
2-2
SR 상세 진행 현황 > PaaS (5/6)
PaaS
제품 | Tanzu Application Service | SR No. | 37067926 | 심각도 (Severity) | 3
발생 일자 | 2026-08-27 | 종료/보관 일자 | 2026-09-03 | 진행 상태 | 종료
SR 제목 | Isolation Segement Apply Change 중 Gorouter update가 지연된 원인 분석 요청 |  |  |  | 
증상 | Isolation Segement Apply Change 중 Gorouter update가 지연된 원인 분석 요청 |  |  |  | 
분석 및 진행 상황 | 질의 내용 Isolation Segment 타일을 10.4.2 버전으로 업그레이드하기 위해 Apply Change 수행 중 Gorouter 인스턴스 업데이트 단계(drain)의 소요 시간이 평소보다 현저히 지연됨 (전체 1시간 이상 소요) 진행 상황 총 12개 Gorouter 인스턴스 중 10개 인스턴스에서 BOSH가 인스턴스를 정지하기 전 drain 단계에서 인스턴스당 약 15분씩의 대기 지연(Timeout)이 발생함 (2개 인스턴스만 30초 이내 정상 종료) gorouter-healthchecker 프로세스에 SIGUSR1 신호를 전달하여 헬스체크를 실패 처리함으로써 외부 로드밸런서가 해당 인스턴스로 신규 트래픽을 할당하지 않도록 차단 메인 gorouter 프로세스에 SIGUSR1 신호를 전달하여 신규 연결은 거부하고 기존 활성 연결(active connections)이 완료될 때까지 우아한 종료(graceful shutdown)를 시도함 ps Manager UI (Tanzu Platform for Cloud Foundry 타일 > Networking)에서 'Gorouter drain timeout' 기본값(900초/15분)을 단축할 수 있으나, 이 경우 진행 중인 클라이언트 요청이 끊어질 수 있음 |  |  |  | 
최종 결과 | Gorouter update가 지연된 원인은 active connection이 많아 drain 작업 소요 시간 증대가 주요 원인이며 active connection 확인 방법 전달 후 케이스 종료 |  |  |  | 
2026.08.31 기준

## Slide 9
2-2
SR 상세 진행 현황 > PaaS (6/6)
PaaS
제품 | Tanzu Application Service | SR No. | 37068075 | 심각도 (Severity) | 3
발생 일자 | 2026-08-27 | 종료/보관 일자 | 2026-09-02 | 진행 상태 | 종료
SR 제목 | Compilation VM 2대가 삭제되지 않고 계속 잔류하는 현상 분석 요청 |  |  |  | 
증상 | Compilation VM 2대가 삭제되지 않고 계속 잔류하는 현상 분석 요청 |  |  |  | 
분석 및 진행 상황 | 질의 내용 Tanzu Platform 10.4 업그레이드 전 하드웨어 교체로 인해 BOSH Director VM을 신규 가용 영역(AZ: AZ-INFRA15)으로 이동시켰으며, 업그레이드 후 장애 대비 백업용으로 GemFire 2.1.2 서비스 인스턴스를 새로 생성함 cf upgrade-service 명령어로 해당 Gemfire를 업그레이드 하려고 했으나 AZ가 일치 하지 않는 문제로 업그레이드가 진행 되지 않았음 (서비스가 실제로 찍혀 있는 AZ와 plan의 AZ가 일치 하지 않음) Compilation VM이 사라지지 않고 남아 있는 현상을 발견 했으며 왜 사라지지 않고 잔류 하고 있는지 문의 진행 상황 신규 AZ(AZ-INFRA15)의 CPI(46a61b6c1292f828de10)에 필요한 Stemcell(bosh-vsphere-esxi-ubuntu-jammy-go_agent v1.866)이 올바르게 등록되지 않아 BOSH가 Stemcell을 찾을 수 없는 상태가 됨 이로 인해 Compilation VM이 정상 동작하지 못하고 상태가 '-'로 표시된 채 남아있게 됨 Stemcell 수동/강제 업로드: bosh upload-stemcell <파일명> --fix 명령어를 실행하여 누락되었던 Stemcell 1.866을 신규 AZ(AZ-INFRA15)에 재 업로드 및 복구할 것을 권고 |  |  |  | 
최종 결과 | SR 엔지니어의 권고 사항대로 누락되었던 Stemcell 1.866을 재 업로드 했으며 cf delete-service 명령어를 실행하여 잔류하던 Compilation VM과 함께 GemFire 서비스 인스턴스를 삭제 완료 함 |  |  |  | 
2026.08.31 기준

## Slide 10
3-3
작업 진행 현황 > PaaS (1/3)
PaaS
전산 센터 | 법인 | 작업일 | 지원 유형 | 작업 내역 | 이슈 사항 | 비고
개발 | 은행 | 8/3 – 8/9 | 방문 | Internal 통신 지연 원인 분석 | 특이사항 없음 | 완료
개발 | 은행 | 8/4 | 방문 | Avi 서비스엔진 OS 업그레이드 모니터링 지원 | 특이사항 없음 | 완료
검증 개발 | 은행 | 8/4 - 8/12 | 방문 | silk-vtep TX 체크섬 오프로드 비활성화 조치에 대한 근본 원인 검증 | 특이사항 없음 | 완료
개발 | 중앙회 | 8/5 | 방문 | 중앙회 개발 TPCF 설정에 맞춰 logstash에 syslog 설정 | 특이사항 없음 | 완료
개발 | 은행 | 8/5 | 방문 | CLMS BOSH Config 배포 실패 원인 분석 | 특이사항 없음 | 완료
운영 | 은행 | 8/5 | 방문 | TAS 업그레이드 사전 작업(철야) | 특이사항 없음 | 완료
개발 | 중앙회 | 8/13 | 방문 | 인증서 만료일 확인 | 특이사항 없음 | 완료
DR | 중앙회 | 8/13 | 방문 | BOSH Disk Full로 인한 증설 시 에러 발생 이슈 | 특이사항 없음 | 완료

## Slide 11
3-3
작업 진행 현황 > PaaS (2/3)
PaaS
전산 센터 | 법인 | 작업일 | 지원 유형 | 작업 내역 | 이슈 사항 | 비고
DR | 은행 | 8/17 – 8/18 | 방문 | GEN 야간 작업 | 특이사항 없음 | 완료
검증 | 은행 | 8/19 – 8/28 | 방문 | AI 서비스 설치 및 검증 - 사전 준비 | 특이사항 없음 | 완료
개발 |  | 8/19 | 방문 | Tanzu RabbitMQ CVE/컴포넌트 영향도 정리 | 특이사항 없음 | 완료
운영 | 은행 | 8/20 | 방문 | NSX LB 잔여 트래픽 유입에 따른 Container IP 확인 및 원인 분석 | 특이사항 없음 | 완료
운영 | 은행 | 8/21 | 방문 | 관리 클러스터 마이그레이션 사전 작업 미팅 | 특이사항 없음 | 완료
운영 | 은행 | 8/28 | 방문 | 클러스터 이관 작업 | 특이사항 없음 | 완료
운영 | 은행 | 8/26 | 방문 | TPCF 업그레이드 작업 | 특이사항 없음 | 완료
운영 | 은행 | 8/27 – 8/28 | 방문 | 철야 TAS 업그레이드/인증서 삭제 작업 | 특이사항 없음 | 완료

## Slide 12
3-3
작업 진행 현황 > PaaS (3/3)
PaaS
전산 센터 | 법인 | 작업일 | 지원 유형 | 작업 내역 | 이슈 사항 | 비고
개발 운영 DR AWS | 은행 | 8/28 | 방문 | 8월 정기점검 | 특이사항 없음 | 완료
개발 운영 DR | 중앙회 | 8/28 | 방문 | 8월 정기점검 | 특이사항 없음 | 완료